## Slide 1: Lição de programação iniciante
Introdução ao Brick e e Software

## Slide 2: OBJETIVO DAS LIÇÕES
Aprenda como operar o brick EV3
Aprenda sobre os componentes principais do software EV3

## Slide 3: OS BOTÕES DO “BRICK”
1 = Voltar Desfazer Para a Programção Turn robot off
2 = Botão Central Selecionar opções executar programação Ligar o ‘brick”
3 = E, D, Cima,Baixo Menus de navegação
1
2
3
3
3
3

## Slide 4: A Tela do “brick”
1
2
3
4
Abas Recentes
Executadas recentemente Ache as programações que você executou recentemente
2. Navegação das Pastas Ache todos os programas por pastas
3. Aplicativos do “Brick” Visualização das portas
4. Configurações Bluetooth, Wifi, Volume

## Slide 5: PortAs, SensorEs, motorEs
Portas 1, 2, 3, 4 = Sensores
Portas A, B, C, D = Motores
Configuração padrão tem como o Motor direito em C e o Motor esquerdo em B
B
C
Configuração Padrão
Frontal

## Slide 6: EV3 Software
Abrir novo projeto
Abrir projetos salvos

## Slide 7: EV3 Software: Começando a programar
Projetos Abertos
Programações Abertas
Criar um Novo Projeto
Nova programação
Propriedades do projeto
Lista de programações

## Slide 8: PROJEToS VS. PROGRAMações
Você irá começar criando um projeto que tem a extensão .ev3. Você muda o nome de um projeto utilizando a ferramenta salvar como, localizada no menu.
Você irá fazer várias PROGRAMAÇÕES como parte de cada arquivo de um PROJETO.Você pode mudar o nome de um projeto dando um clique duplo na aba da programação e digitando um novo nome.
Obs: Se houver um “*” próximo do nome do projeto, você alterou seu projeto e ainda não salvou.
Se houve um “x” próximo aos nomes do Projeto ou da Programação será para fechar a programação ou projeto ao ser clicado.
Aqui estão algumas exensões comuns:
  Programs (.ev3p)
  Images (.rgf)
  Sounds (.rsf)
  Text (.rtf)
  Projects (.ev3) –o único tipo de arquivo que abre no software EV3
  Import file (.ev3s) – podem ser importados como projeto EV3

## Slide 9: EV3 Software: Programming screen
Programming Blocks in
6 Colored Tabs
Programming Area or Canvas
Brick Status & Downloading

## Slide 10: Itens Úteis
Lista de programações nos projetos: Lista de todas as programações no projeto ;
Selecionar: O cursor se parece com uma flecha e você pode pegar blocos específicos ou áreas da tela.
Pan: O cursor se parece com uma mão. Quando você clica e segura, você pode arrastar programações além daquela única tela.
Commentários: Clique neste ícone para criar uma caixa de comentários.
Salvar Projeto: Salvar a versão atual do seu projeto.
Desfazer e Refazer: Desfazer ou refazer as últimas ações.
“Zoom longe”, “Zoom perto”, e “Zoom Reset” : Use para diminuir, aumentar ou resetar tamanho da tela.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11: EV3 Blocks: Colored Tabs
Blocos de Ações
Mover, Grande & Motor médio, visualizar…
FLOW BLOCKS
Começar, Esperar, Loop, Switch, Loop
Bloco de sensor
Botões do Brick, Giro, cor, Ultrasonico
OPERAÇÕES DE DADOS
Variavéis, Ordem, Lógica, Matemática, Comparar…
BLOCOS AVANÇADOS
Banco de dados, Motor não regulado…
MY BLOCKS
Blocos que você cria
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

## Slide 12: créditos
Esse tutorial foi criado por Sanjay Seshan e Arvind Seshan
Mais lições etão disponíveis em www.ev3lessons.com
Traduzido pela equipe GAMETECH CANAÃ
Esse trabalho está licensiado sobre Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.